# Zał. nr 1 do SIWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

## świadczenie usług w ramach zimowego utrzymania ulic i dróg na terenie gminy Sompolno, polegające na odśnieżaniu dróg, usuwaniu ich śliskości zimowej poprzez posypywanie piaskiem i mieszaniną soli 
i piasku w sezonie 2013/2014

### Zakres obowiązków przy wykonywaniu usług:

- Odśnieżanie ulic i dróg przy zastosowaniu pługów czołowych zamontowanych na samochodzie ciężarowym lub ciągniku, a w razie konieczności również za pomocą spycharki, równiarki lub ładowarki,

- Usuwanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg poprzez posypywanie piaskiem oraz mieszaniną piasku i soli (20%) przy zastosowaniu piaskarki,

- Ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów oraz usuwanie zmarzliny przykrawężnikowej jezdni ulic w Sompolnie w strefie przejść dla pieszych,

- Wystawienie pojemników (kuwet) w ilości ok. 14 sztuk w miejscach wskazanych przez zamawiającego i uzupełnienie ich piaskiem i solą (wraz z późniejszym sprawdzaniem/uzupełnianiem  stanu ilościowego),

- Załadunek oraz transport śniegu lub błota pośniegowego z pasa drogowego we wskazane przez Zamawiającego miejsce,

- Posiadania na stanie magazynowym odpowiedniej ilości materiałów do posypywania dróg, tj. piasku i soli,

- Utrzymanie stałej gotowości technicznej bazy transportowo-sprzętowej oraz pełnej dyspozycyjności pracowników obsługujących sprzęt,

- Utrzymanie stałego dyżuru dyspozytorskiego oraz stałej obserwacji stanu pogody i analizy danych ze stacji pogodowych pod katem podejmowanych działań,

- Wykonawca przystąpi do odśnieżania lub posypywania dróg w godz. od 8.00 do 15.30 w dni robocze na podstawie zlecenia telefonicznego Pełnomocnika Zamawiającego i rozpocznie wykonywanie usługi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 1 godziny od dokonania zlecenia,

- W pozostałych godzinach w dni robocze oraz w ciągu całej doby w święta i dni ustawowo wolne od pracy, Wykonawca podejmuje decyzje o wykonaniu przedmiotowych usług, kierując się wystąpieniem  zjawisk atmosferycznych mogących utrudnić ruch drogowy (pokrywa śnieżna na drogach lub wystąpienie oblodzeń), lecz dopiero po uzgodnieniu słuszności działania z Pełnomocnikiem Zamawiającego,

- Pełnomocnik każdorazowo może określić kolejność odśnieżania i usuwania śliskości,

- Wykonawca prowadzić będzie szczegółową tygodniową ewidencje wykonywanych usług, zawierającą takie dane jak: data, godzina, miejsce, długość drogi, rodzaj sprzętu, jego czas pracy oraz ilość materiałów do posypywania dróg,

- Wykaz usług opierać się będzie o wypełnienie na bieżąco karty pracy środków transportowo-sprzętowych. Wykonawca przedkłada karty pracy do potwierdzenia Pełnomocnikowi Zamawiającego następnego dnia roboczego po wykonaniu usługi i pozostawia w Urzędzie jako podstawę rozliczenia finansowego miedzy Zamawiającym a Wykonawcą,

### Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące na terenie miasta i gminy Sompolno

- Standardy określone zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r., dotyczące utrzymania dróg przy średnich warunkach pogodowych.

| Standardy zimowego utrzymania dróg | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska |
| --- | --- | --- |
|  |  | śnieg | Śliskość zimowa |
| 2 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na całej długości | luźny – 4h, błoto pośniegowe-6h, zajeżdżony- występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu), | gołoledź – 3h, szron – 3h, szadź – 3h, pośniegowa – 4h, lodowica – 4h. |
| 3 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, Jezdnia posypana na: Skrzyżowaniach z drogami, Odcinki o pochyleniu > 4%, Przystankach autobusowych | luźny – 6h, zajeżdżony-występuje, zaspy, języki śniegowe lokalne – 6h, utrudnienia dla sam. osobowych | W miejscach wyznaczonych: gołoledź – 5h, szron – 5h, szadź – 5h, pośniegowa – 6h, lodowica – 5h. |
| 5 | Jezdnia odśnieżona: w miejscach zasp odśnieżonych co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | luźny – 16h, zajeżdżony-występuje, nabój śnieżny-występuje, zaspy występują do 8h, Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8ha | W miejscach wyznaczonych: gołoledź – 8h, pośniegowa – 10h, |

### Wykaz ulic w mieście do odśnieżania i zwalczania śliskości według 2 i 3 standardu

|  | nazwa | Długość (km) | standard |
| --- | --- | --- | --- |
| - | ul. 500 Lecia | 0,440 | 2 |
| - | ul. Ogrodowa | 0,190 | 3 |
| - | ul. SKR – Targowisko | 0,210 | 3 |
| - | ul. G. Morcinka | 0,240 | 3 |
| - | ul. Skarbka | 0,245 | 3 |
| - | ul. Św. Barbary | 0,540 | 3 |
| - | ul. Spokojna | 0,150 | 3 |
| - | Urząd Miejski – plac | 0,300 | 2 |
| - | ul. Kościelna | 0,300 | 3 |
| - | ul. Pocztowa | 0,070 | 3 |
| - | ul. Zielona | 0,375 | 3 |
| - | ul. Sienkiewicza | 0,575 | 3 |
| - | ul. Plac Wolności | 0,260 | 2 |
| - | ul. Cmentarna | 0,375 | 3 |
| - | ul. Piotrkowska | 0,850 | 2 |
| - | ul. Warszawska | 1,350 | 2 |
| - | ul. Kaliska | 0,700 | 2 |
|  | ul. Krycha | 0,850 | 3 |
|  | ul. Krótka | 0,050 | 2 |
|  | ul. Kwiatowa | 0,275 | 3 |
|  | ul. Kasztanowa | 0,105 | 2 |
|  | ul. Leśna | 1,410 | 3 |
|  | ul. Lipowa | 0,075 | 2 |
|  | ul. 35 Lecia PRL | 0,140 | 3 |
|  | ul. 1 Maja | 0,200 | 3 |
|  | ul. Nadnotecka | 1,460 | 3 |
|  | ul. Polna | 0,695 | 3 |
|  | ul. Poprzeczna | 0,085 | 3 |
|  | ul. Rozwenca | 0,285 | 3 |
|  | ul. Powstańców Wlkp. | 0,235 | 3 |
|  | ul. PCK | 0,135 | 3 |
|  | ul. Słowackiego | 0,120 | 3 |
|  | ul. Staszica | 0,170 | 3 |
|  | ul. Gen. Taczanowskiego | 0,335 | 3 |
|  | ul. ZWM | 0,190 | 3 |
|  | ul. Spacerowa | 0,340 | 3 |
|  | ul. Jagodowa | 0,185 | 3 |
|  | ul. Poziomkowa | 0,180 | 3 |
|  | Razem | 14,69 |  |
|  |  | 4,13 | wg 2 standardu |
|  |  | 10,56 | wg 3 standardu |

### Wykaz dróg gminnych poza granicami miasta do odśnieżania i zwalczania śliskości:

Trasy szkolne według 3 standardu utrzymania dróg, z zachowaniem warunków, że obowiązkowo musza być przejezdne w godzinach rannych od 7.00 do 7.45 z uwagi na dowóz dzieci do szkół:

|  | nazwa | Długość (km) |
| --- | --- | --- |
| - | Wierzbie - Mąkolno | 3,8 |
| - | Marianowo-Lubstówek | 3,6 |
| - | Racięcice - Jesionka | 2,8 |
| - | Sompolno – Belny - Ośno Podleśne-Marcjanki - Ośno Górne | 7,3 |
| - | Zakrzewek - Ostrówek | 2,8 |
| - | Mąkolno – Przystronie – Smolarnia – Kol. Lipiny | 4,6 |
| - | Ośno Górne – Marcinkowo - Wierzbie | 3,1 |
|  | RAZEM | 28,0 |

Pozostałe drogi gminne do utrzymania według standardu 5:

|  | nazwa | Długość (km) |
| --- | --- | --- |
| - | Lubstów - Błonawy | 3,1 |
| - | Marianowo - Jesionka | 1,7 |
| - | Lubstówek – Łagiewniki - Jesionka | 2,5 |
| - | Lubstów ul. Konińska, Główna, Jeziorna | 2,0 |
| - | Grady – Nowa Wieś | 2,0 |
| - | Biele - Sycewo | 1,5 |
| - | Siedliska - Janowice | 3,0 |
| - | Sompolno – Płoszewo - Zofia | 4,0 |
| - | Wymysłowo – Kol. Wierzbie - Sycewo | 6,0 |
|  | RAZEM | 25,80 |

Łączna długość ulic i dróg gminnych przewidzianych do utrzymania zimowego wynosi ok. 68,5 km.