SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach

INWESTOR :  GMINA  SOMPOLNO  ul. 11 listopada 15   62-610  Sompolno

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  oświetleniem drogowym

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem :

- - montaż przewodu izolowanego AsXSn2×16 mm2 dla zasilania projektowanego  oświetlenia;

- - montaż  wysięgników (nad słupami)

c) 	 -montaż opraw oświetlenia drogowego na istniejących  słupach;

d)     -demontaż wysięgnika z oprawą

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”, oraz definicjami podanymi w ST D M-00.00.00 „Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.  Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:

2.1. Przewody izolowane o izolacji na napięcie 600/1000V, izolowane polietylenem usieciowanym odpornym na rozprzestrzenianie się płomieni, odpowiadające WT-92/K-396.

2.2. Oprawy drogowe (zasilanie z ENERGA-własność Gmina Sompolno) typu LED o mocy 40-100 w powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: -panel z diodami LED który w razie uszkodzenia można wymieniać bez konieczności wymiany całej oprawy  ; wyposażony w kostkę przyłączeniową, która umożliwi jego wymianę;  każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny ,żeby w razie przepalenia się którejś z diod zmienił się jedynie strumień świetlny oprawy, a nie jej rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlenej drogi);  korpus i obudowa z AL odpornego na korozję;  szczelność komory optycznej IP65;  możliwa wymiany modułu zasilającego;  materiał optyki –szkło akrylowe;  uchwyt o średnicy fi 48-60 mm pozwalajacy na montaż na wysięgniku jak i na słupie, a także zmianę kąta nachylenia oprawy ; temperatura barwy  5000-5500K; wskaźnik oddawania barwy minimum LED Ra >70; utrzymanie  strumienia świetlnego w czasie : 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80-TM-21) ; układy optyczne winny spełniać wymogi PN-EN 62471:2010”bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”; napięcie znamionowe 230v,50Hz, WSP cos fi > 90 (przy max obciążeniu); temperatura pracy (-30 do +40 C); wymagane deklaracje zgodności CE oraz znak ENCE  europejskie oznakowanie zgodności produktu z europejską normą EN bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego.

2.3. Oprawy drogowe (zasilanie ze SPÓŁKI Z O.O. OŚWIETLENIE ULICZNE i DROGOWE – Mostki 
i Romanowo)   sodowe  o mocy 100w powinny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:  korpus i obudowa z AL odpornego na korozję;  szczelność dla całej oprawy- IP66;  możliwa wymiany modułu zasilającego;  klosz PC-UV lub PMMA lub szyba;  uchwyt o średnicy fi 48-60 mm pozwalajacy na montaż na wysięgniku jak i na słupie, a także zmianę kąta nachylenia oprawy ; II klasa ochronności ; napięcie znamionowe 230v,50Hz, wsp cos fi > 90 (przy max obciążeniu); temperatura pracy (-30 do +40 C); wymagane deklaracje zgodności CE oraz znak ENCE  europejskie oznakowanie zgodności produktu z europejską normą EN bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego. Zalecany montaż układu SMMART Lamp z redukcją mocy wg programu.

2.4.  Źródło światła: sodowe-trwałość  20% dla czasu nie krótszego niż 26000 godzin dla mocy 100w;     -znamionowa skuteczność  świetlna nie mniej niż  105 lm/w dla lamp 100w;  - współczynnik zachowania strumienia świetlnego LLMF dla 20000 godzin nie mniejszy niż 89% dla mocy  100w.

3.  Sprzęt

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.

4.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5.  Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonywanych robót:

montaż osprzętu na słupach.

montaż przewodów roboczych,

montaż opraw oświetleniowych,

demontaż wysięgnika z oprawą

Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez użytkownika obiektu. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i ich okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia przebudowywanej linii.

6.  Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagane przepisy ogólne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych.

6.1. Aparaty i urządzenia elektryczne i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót:

- sprawdzenie stanu urządzeń

- oprawy po zmontowaniu i ustawieniu sprawdzić w zakresie: lokalizacji, kompletności wyposażenia stanu powłok ochronnych.

6.3. Badania i pomiary pomontażowe.

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

- jakość i kompletność wykonanych robót,

- jakość połączeń zamontowanego osprzętu oraz kontrolę naprężeń zawieszonych przewodów,

- wykonać pomiary elektryczne.

7.  Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 km (kilometr) przebudowanej napowietrznej linii energetycznej.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.  Odbiór robót

8.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbioru ostatecznego należy dokonać według zasad podanych w ST D-M.00.00.00. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,

- protokóły z dokonanych pomiarów,

9.  Podstawa płatności

Zgodnie z UMOWĄ

Cena wykonania robót obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót,

transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,

montaż  opraw oświetleniowych i przewodów,

próby i pomiary

oznakowanie i zabezpieczenie robót w pasie drogowym.

10.  Przepisy związane

PN-E-05100  	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-E-90082  	Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich – KOR-3A.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” Poznań lub Kraków.